## Slide 1
☆モデルの概要
UMLとSysMLを用いてモデルを構成しました．要求図を用いて，大会における目標を実現するための要求を定義しました．（p. 1要求分析を参照）区間を中心に据えた動作要件を満たす為，下図のパッケージ構成を導きだし，構造を分析しました．（→区間を含む構造分析の詳細はp. 2構造を参照）p. 3では区間切替と駆動の振る舞いについて，並行性設計を踏まえながら分析を行うことで実現可能性を検証しました．各難所での戦略をp. 4に示し，走行を通し使用される主要な技術についてp. 5要素技術で示しています．
☆設計思想
パッケージの分割を開発の初期に行い，パッケージ毎の責務が分散しないよう意識することで，モデルに一貫性を持たせました．双方向の関連を禁止した上で，区間の切り替え通知は，デザインパターンであるObserverパターンを拡張した構成を用いることで双方向の関連の使用を避けました．
☆モデルのここに注目！
コースを「区間」の集合と定義し，それぞれの区間に応じた走行パラメータと区間切替条件を設計すれば完走できることをコンセプトにモデルを構成しました．要素の責務が明確に別れた単方向・疎結合な構造にご注目ください． また，各区間をチームで分担し，並行して開発することで開発スピードの向上が狙えます．それぞれ開発した区間をつなげるだけで容易に結合が行えます．
☆追加課題への取り組み
並行性設計・要求モデルについて取り組みました． ・並行性設計について 並行性設計の必要性 最優先すべき処理は走行体のバランス制御などにかかせないモータ駆動です．一方で，区間切替はより長い周期でも十分に動作要件を満たすと考えました．（詳細はp. 3振る舞い参照）駆動関連のタスクを最優先とし，それ以外のタスクの優先度を駆動よりも低く設定することで，駆動が求められる周期で確実に行われるように設計しました． タスクの構造を示すために２つのステレオタイプを用いました．採用するRTOSが提供する機能をnxtOSEK，タスクをTASKとします． ・要求モデルについて 前述の通り，大会における目標についてSysMLの要求図を用いて分析しました．そこから機能要件，非機能要件を洗い出し，構造，振る舞い，走行戦略で使われる技術要素を導きだしました．
☆チーム紹介
高専年から7年（専攻科2年）まで7名で構成される幅広い年代のチームです．所属学科もバラバラで，異なるバックグランドを持ったメンバーがお互いに補い合いながら，大会に向けて取り組んできました．昨年度の経験を活かし，モデル・走行共にパワーアップした良いこんぶです！
☆組込み，そしてモデリングの未来へ一言
モデリングの根底に流れる重要な考え方のひとつは「抽象化思考」です．これは，新技術がどんどん登場しようと廃れることなく常に通用する技術です．組込みシステムが肥大化する昨今，この技術を手に入れることは，当然の流れと言えます．若手社会人や学生が参加するこのコンテストを通して，この武器が広く日本に普及すれば，組み込み業界だけでなく，すべてのエンジニアがハッピーになれる未来が待っているはずです！！
☆コンテストにかける意気込み，アピール
昨年果たせなかった，悲願の全国大会出場･･･ 高専生の実力お見せします！
こんぶは頭の栄養！いいこんぶ！

## Slide 2: ■ 要求分析
１ 要求分析
チーム目標
ユースケース記述 | 
ユースケース名 | コースを完走する
事前条件 | キャリブレーションが終わっている
事後条件 | ガレージイン区間で完全停止状態になっている
基本フロー | 1. 競技者は走行体をスタート位置に設置する． 2. 競技者は走行体に走行スタートを指示する． 3.走行体がコースを走行する． 4.走行体がガレージで停止する．
そのために･･･ ・高速かつ正確なライントレース
・区間に応じた走行 ・全難所のクリア
機能要件
要求の中からシステムの機能とされるものを抽出した
非機能要件 | 問題点 | 対処 | 対応する 要素技術
高速走行 | カーブを曲がり切れない | モータ性能を 引き出す | PWM値補正
急カーブを 曲がりきる | 曲がりきれずコースアウト | 区間を 判別できる | 自己位置推定
走行体を安定して前後方向に傾ける | しっぽの制御が走行体の安定に悪影響を与える | 適切な しっぽ角度制御 | 走行体仰角制御 安定化
非機能要件
要求図（SysML）
目標を実現するためにシステムに何が要求されるのか，要求図を用いて分析．
要求図から非機能要件として安全性や，性能面で重要と考えられることを抽出した．それが満たされない時の問題点と対処を分析．
要素技術 （枠付きの要素についてはp.5で詳しく説明）
区間関連
検出関連
凡例
良いこんぶ

## Slide 3: ■ 構造
２ 構造
ドメイン分析に基づき，下図のパッケージ構成を考案した． ドメインを階層構造にすることで，プラットフォームに依存しない再利用性の高い構造を目指した．ハードウェアラッパーでAPIへの依存性を断つ．ハードウェアラッパーにアクセスして，傾き計や速度計などが実装され計測部に収まる．車体の駆動を担う駆動部が計測部の情報を頼りにしながら，戦略部から送られてきた目標値に従い，走行体を駆動する．戦略部には，区間や走法，走法切り替え条件などが含まれており，開発者は戦略部を変更することのみによって開発を進めることができる．
コースは，細かく分割された区間の連続によって構成される．また，各区間は一つ以上の走法を持ち，走法を順番に切り替えながら区間を走行する． 各区間は，目標輝度，目標曲率半径，目標速度で構成される目標駆動値を持つ．また，走法は走法切替条件を持つ．
パッケージ図
ドメイン分析（区間について）
良いこんぶ

## Slide 4: ■ 構造
２ 構造
パッケージ図
クラス図（走行関連）
良いこんぶ

## Slide 5: ■ 振る舞い
駆動TASK
３ 振る舞い
タスク名 | 優先度※ | 周期 [ms] | 理由
駆動タスク | 1 | 4 | 制約よりバランサーは4ms周期で実行される必要がある．加えて設計方針①と②より，それに関連するモータ駆動処理は同じタスクで処理すべきであると考えた．
区間切替監視タスク | 2 | 10 | 区間切替は1cm以内の精度で行えば十分であると考えた．
最高速度(60cm/s)で走行中に走行距離をトリガーとして区間を切り替える場合，最大で0.6cm移動する間での区間切替が可能なので，10msの周期は妥当であると判断した． また，他のセンサをトリガーに区間切替を行う場合も十分な応答が得られた．
※値が若いほど優先度は高い
■タスクの構造と振る舞い 設計方針に基づいてタスクを設計した．
走行中の振る舞い．区間切替時に設定されるパラメータを用いて旋回量を算出し，モータを駆動する． どの区間でも同様に振る舞い，走行することが可能．
駆動シーケンス
区間切替監視TASK
目標輝度値に対して PID制御を行う
目標駆動パラメータシーケンスでは，駆動部の目標値を保持するクラスへの目標値の設定を行う．
すべての目標値が設定し終わる前に，駆動シーケンスが行われると誤動作の可能性があるので排他制御を行う
別タスクで起動する２つの振る舞いから 走行システムが構成される．
振る舞い
構造
導出した２つのタスクの構造と 呼び出し関係を示した.
区間切替シーケンス
良いこんぶ

## Slide 6: ■ 走行戦略
４ 走行戦略
ベーシックコース攻略
良いこんぶ
安定して早く走りきるには
ベーシックコース攻略にあたって“安定”と“速さ”、この二つの言葉を重視しました。
安定した走行をしなければ
速さ
安定
坂道
カーブ
スタート
ストレート
速さと実際にはなんなのかと考えた結果、無駄のない走りということに決定しました。
そもそも無駄とは
私たちが考える無駄とはコースの形状の違いによる

## Slide 7: ■ 要素技術
Chart: 
５ 要素技術
高速走行中のカーブでは算出された左右のモータのPWM値がAPIの入力範囲を超え，旋回量が飽和し曲がり切れないことがある．そこで，PWM値が規定量を超えたら，それを反対側のモータの制御量に反映させることで高速走行における旋回制御を実現している．
マーカーの灰色領域の路面輝度値は黒色領域より明るく，灰色領域走行中の走行体はラインの内側へと食い込んで走行する． ラインが灰色→黒色へ変化する際の急峻な輝度値の変化をトリガーとして利用し，マーカーを検知する．
①
②
③
マーカー検知
曲率半径PID制御
自己位置推定
ライン復帰
走行体仰角制御
旋回量補正
Chart: 
 | 618 | 616 | 617 | 617 | 614 | 612 | 607 | 604 | 599 | 597 | 598 | 599 | 599 | 600 | 602 | 593 | 597 | 600 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | 608 | 608 | 617 | 624 | 614 | 607 | 598 | 594 | 592 | 589 | 588 | 588 | 589 | 590 | 592 | 595 | 599 | 603 | 607 | 609 | 611 | 612 | 612 | 610 | 606 | 605
階段，シーソクリア後はラインを見失うことがある．そこで，クリア後にラインを探し出しライントレースを再開する必要がある．しかし，難所クリア後の走行ログから自己位置推定をするには誤差が多く信頼できない．よって自己位置推定に頼らずラインの左右どちらに外れてしまっても復帰できるようにする．なお，必ず右エッジに復帰するように設計した．
曲率半径PID制御 目標値：各カーブの曲率半径 計測値：現在の曲率半径
予想される軌道
目標とする軌道
進路のズレを逐一補正！
車輪回転角度から走行体の移動距離・移動方向・座標を算出する．
推定より得られる情報から走行区間の推定を行うことで，各区間に応じた走行方法の変更を実現する．
緩やかな制御を実現
急激な角度変化
車重がしっぽに集中し角度制御が不安定に
急激な角度変化で角度が 目標角度を大きく超えている
緩やかに角度を変化させることで転倒を回避
走行体の重みにも耐えられる安定した制御が可能に
目標角度への素早い収束が可能に
移動距離
移動方向
曲率半径
座標
その他必要な定義等
ルックアップゲートを通過するためにはしっぽの角度を変化させ走行体を傾け，通過後に元の角度に戻す必要がある．しかし，しっぽの角度の急激な変化によって走行体が倒れてしまうなどの問題があった．そこで，目標とするしっぽ角度に到達するまで、目標角度自体をずつ変化させることで角度の急激な変化を抑える．
①
①
②
②
③
④
④
落下地点
ライン左側に落ちた場合
ライン右側に落ちた場合
①左へ９０度旋回
②エッジ検出回数が2回 未満落下地点へ戻る.
③右へ旋回，エッジ検出２回検目でライントレース再開 ④ラインへ復帰
③
①左へ旋回しエッジを２回検出.ラインが左側にあると判断
②右へ旋回.エッジを２回検出後，さらに旋回 ③ラインへ直進，エッジ検出後ライントレース再開 ④ラインへ復帰
各カーブ毎の曲率半径を目標値，自己位置推定機能によって算出される現在の曲率半径を計測値として，PID制御方式による目標制御を行い操作量を算出する．
曲率半径と移動距離算出を組み合わせることにより、仮想のラインをトレースすることも可能である． →輝度値PID制御と組み合わせたハイブリッドPID制御を実現
右モータ PWM値
左モータ PWM値
補正前
右モータ PWM値
左モータ PWM値
補正後
規定量超過分
規定値内に補正
補正分を減少させる
0
100
0
100
良いこんぶ